SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacyjno-montażowych

budynek mieszkalny 12-rodzinny w Czarnkowie                     przy ul. Spokojnej 5

INSTALACJA C.O.

Inwestor: Gmina Miejska Czarnków

64-700 Czarnków Pl. Wolności 6

KOD CPV 45332200-5   instalacje  c.o.

##### SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	3

2	MATERIAŁY	3

3	SPRZĘT	7

4	transport	4

5	WYKONANIE ROBÓT	4

6	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	8

7	OBMIAR ROBÓT	5

8	ODBIÓR ROBÓT	5

9	PRZEPISY ZWIĄZANE	5

# WSTĘP

## PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji  c.o. w  budynku mieszkalnym 12-rodzinnym w Czarnkowie przy ul. Spokojnej 5 którego inwestorem jest Gmina Miejska Czarnków 64-700 Czarnków Pl. Wolności 6

## Zakres stosowania SsT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych

w  p. 1.1 i wspólnym słownikiem zamówień CPV 45332200-5– instalacje i c.o. związanych z:

wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji  c.o.

zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

montaż instalacji w.g Projektu Budowlanego.

## Określenia podstawowe

1.4.19. Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów ze stali węglowej

Dla przewodów ze stali węglowej  (St/co) zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy występowania temperatury awaryjnej mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową.

# MATERIAŁY

## 2.1  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.01  „Wymagania Ogólne”.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiada( „Aprobatę Techniczną” wystawioną przez odpowiedni Instytut Badawczo Naukowy dla danego materiału lub urządzenia wytwórcy, lub „Deklarację Zgodnośc”i stwierdzający zgodność jego wykonania z PN lub EN..

## 2.2  Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury , zawory, grzejniki i zawory regulacyjnebaterie, należy dostarczy( na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego i dokumentami wymienionymi w pkt. 2.1. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzi( pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzi( oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem podda( badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Budowy.

## 2.3  Składowanie materiałów na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, płuczki zbiorniczkowe, muszle klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym oraz grzejniki i armaturę, rury i kształtki stalowe

## 2.4  Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i ciepłej i c.o.

Do budowy instalacji c.o. stosować rury ze stali węglowej  łączonych za pomocą złączek zaciskowych  z armaturą odcinającą przez połączenia gwintowane..

## 2.5 Wszystkie materiały

## Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Robót Instalacji Sanitarnych przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

## 2.11 Materiały

## Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

## Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

przecinarka do rur w zakresie średnic (16-20mm

przecinarka do rur w zakresie średnic (25-50mm,

wiertnica do wycinana otworów w przegrodach budowlanych

urządzenia do kalibrowania i fazowania rur,

zaciskarka do rur ręczna lub mechaniczna lub zestaw narzędzi do połączeń zaprasowanychh

sprzęt pomocniczy do montażu rur,

# transport

## 4.1  Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

## 4.2  Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1  Wykonawca

## przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania

## 5.2  Zakres robót przy wykonywaniu instalacji c.o.

montaż instalacji c.o.  z rur ze stali węglowej ,

montaż zaworów odcinających kulowych ,

montaż urządzeń grzejników stalowych płytowych

montaż zaworów grzejnikowych z termostatem

izolacja termiczna pianką Termaflex FRZ, Termacompact S

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami

## podanymi w S.01 i S.04.

## Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji c.o.  zeszyt nr 7.

# 7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

Rury do instalacji c.o.   - metr (m),

Urządzenia sanitarne i zawory  - komplet (kpl.), szt

Izolacja – metr  (m)

grzejniki ( szt )

# 8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte ST S.04 odbiera Inspektor Nadzoru od Kierownika Robót Instalacji Sanitarnych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST S.05, S.01  „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

PN-EN 1333:1998	 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN

PN-EN 1452-1:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne

PN-EN 1452-2:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesłania wody. Kształtki

PN-EN 1452-4:2002               Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002                Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998	Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995	 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995	 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997     Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058                       Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701	 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92B-01706	 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/Azl  :1999       Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana

Azl

PN-87B-02151.01	 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony

przed hałasem

PN-87B-02151.02               Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

PN-87B-02151.03               Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440	             Zabezpieczenie urządzeń ciep³ej wody użytkowej. Wymagania

PN-71B-10420	Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81B-10700.00               Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81B-10700.02                Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81B-10700.04	            Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z

poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999	              Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B- 10720:1998	                 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych

w  instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-71/H-04651	 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

PN-H-74200:1998	            Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01	              Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03	 Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-70/N-0 1270.14	           Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1                     Wymagania	dotyczące	instalacji wodociagowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne

prPN-EN 1717                        Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym

prEN 12502-3                        Ochrona materiałów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

## Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)